- OUTLAW NO WALL

No Wall σημαίνει ότι το υπογούφερ, ενισχυτές, οι καμπίνες και το Πορτ (ή  ντακ), κτλ.

πρέπει να βρίσκονται στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου από το πορτ μπαγκαζ εως τις μεσαίες κολώνες.

Όρια: Ισχύουν και οι 2 παρακάτω συνθήκες.

1.Η κατασκευή θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον 33 cm από το μέσον του ουρανού σε ευθεία και οριζόντια γραμμή.

2.Σε κάθε περίπτωση αυτή η οριζόντια γραμμή δεν μπορεί να ξεπερνάει το ύψος του μπροστινού καθίσματος χωρις το προσκέφαλο.

Kανόνες για τις OUTLAW No Wall:

- Τα subwoofer, (οι καμπίνες, τα bass reflex, κλπ ) μπορεί να είναι εγκατεστημένα από τον     χώρο     των αποσκευών έως και τις μεσαίες κολώνες του αυτοκινήτου

- Σε περίπτωση που η εγκατάσταση ( μεγάφωνα & ή καμπίνα ) ξεπερνά το επιτρεπόμενο όριο τότε ο διαγωνιζόμενος μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη κλάση.

- Ο χώρος των επιβατών από τις μεσαίες κολώνες μέχρι μπροστά του αυτοκινήτου θα πρέπει  να φαίνεται εργοστασιακός (εξαιρούνται τα door panel ).

- Σε περίπτωση που η εγκατάσταση ( μεγάφωνα & καμπίνα ) ξεπερνά το επιτρεπόμενο όριο, ο διαγωνιζόμενος μεταφέρεται στην αμέσως επόμενη κλάση.

- Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε άλλη κατασκευή στο χώρο των επιβατών.

- Κατά την διάρκεια της μέτρησης οι πλάτες των μπροστινών καθισμάτων μπορούν να έχουν οποιαδήποτε κλίση ( ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ ).

- Απαγορεύεται ο ξύλινος ουρανός. Εχει ποινή 20 βαθμούς.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ   (0 ή 5 βαθμοί)

Το εξωτερικό μέρος του αυτοκινήτου, πρέπει να είναι καθαρό, όπως το καθαρίζει ένα πλυντήριο αυτοκινήτων.

Το εσωτερικό πρέπει να έχει περαστεί με ηλ. σκούπα.

Δεν χρειάζεται να είναι τέλειο, αλλά καθαρό.

Το ίδιο και τα μέρη του συστήματος που είναι τοποθετημένα στο χώρο αποσκευών & μηχανής.

ΤΕΛΕΙΩΜΕΝΗ   ΕΡΓΑΣΙΑ   (0 ή 5 βαθμοί)

Όλες οι κατασκευές πρέπει να είναι τελειωμένες σωστά και όχι πρόχειρα ή υπό κατασκευή.

Έστω και μία κατασκευή που δεν είναι ΄΄τελειωμένη εργασία ΄΄ , παίρνει 0.

Το ντύσιμο με ταινία αλουμινίου, χαρτοταινία κτλ. δεν θεωρείται τελειωμένη εργασία.

Εξαίρεση τα πορτ, ντακ εσωτερικά.

Η ταινία αλουμινίου δεν επιτρέπεται για το κλείσιμο διόδων(πχ αεραγωγούς, τζάμια) εκτός από την κατηγορία EXTREME.

Τα μονωτικά δεν είναι τελειωμένη εργασία, εκτός από τις KING & EXTREME

ΣΤΕΡΕΩΣΗ   (0 ή 5 βαθμοί)

Όλα τα μερη του συστηματος πρεπει να είναι σωστα στερεωμενα ( όχι με σκρατς )

Εστω και ένα κομμάτι του συστήματος να μην είναι στερεωμένο, παίρνει 0.

Εξαιρούνται οι πηγες.

Επιπλέον για όλες τις κατηγορίες

- Είναι ευθύνη του διαγωνιζόμενου να τηρεί τους κανονισμούς σωστά.

- Όταν για κάποιο ζήτημα, υπάρχει κενό στους κανονισμούς, είναι στη διακριτική ευχέρεια του Αρχικριτή του αγώνα, να διασφαλίζει τη σωστή εφαρμογή των κανονισμών και της ισονομίας μεταξύ των διαγωνιζομένων, με βάση την κοινή λογική. Σε κάθε  περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω, έρχεται αντιμέτωπος με -10 βαθμούς ποινής, η με αλλαγή κατηγορίας προς τα πάνω.

Κανόνες για όλες τις ESPL κλάσεις:

- Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει αριθμό κυκλοφορίας ( οι πινακίδες μπορούν να αφαιρεθούν κατά την διάρκεια του αγώνα).

- Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει μπροστινά καθίσματα, εργοστασιακά ή aftermarket αλλά όχι ιδιοκατασκευές καθισμάτων. Αλλιώς αφαιρούνται 10 βαθμοί.

- Δεν επιτρεπονται τα ξύλινα, κτλ.  Πατώματα, εκτος από τις Extreme.

- Δεν επιτρέπονται  ιδιοκατασκευές και μετατροπές στα μηχανήματα.

Εξαιρούνται τα μεγάφωνα.

- Όλα τα μέρη του ηχοσυστήματος πρέπει να είναι εγκατεστημένα μέσα στο αυτοκίνητο – τρέιλερ κλπ απαγορεύονται .

- Επιτρέπονται οι πολυεστερικές κατασκευές σε πόρτες και ταμπλό, που περιέχουν μεγάφωνα Μεσαίων και Υψηλών συχνοτήτων μόνο.Σε κάθε άλλη περίπτωση θα προσμετρώνται σαν Subwoofer.

- Σε περίπτωση που λείπουν μεγάφωνα, οι κενές τρύπες πρέπει να είναι ταπωμένες.

Διαφορετικά θα υπάρχει ποινή 10 βαθμών.

- Η παρουσίαση και ο χειρισμός στις μετρήσεις μπορεί να γινει από οποιονδήποτε.

- Η καθυστέρηση άφιξης του οχήματος στο χώρο μετρήσεων, πέραν των 5 λεπτών

επιφέρει ποινή 5 βαθμών.Καθυστέρηση ανω των 10 λεπτών επιφέρει ποινή 10 βαθμών.

Για να συμμετέχει κάποιος στους ‘’Τελικούς’’ της κάθε κατηγορίας θα πρέπει να έχει συμπληρώσει συμμετοχές τουλάχιστον στα 2/3 του πρωταθλήματος συμπεριλαμβανομένων των ημιτελικών.

Διαδικασία αξιολόγησης:

- Έλεγχος εγκατάστασης σύμφωνα με τον πίνακα

- Μέτρηση με κλειστές πόρτες

- Μέτρηση με ανοιχτές πόρτες

- Κατά την διάρκεια της μέτρησης οι πλάτες των μπροστινών καθισμάτων μπορούν να έχουν οποιαδήποτε κλίση ( ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ ) σε όλες τις OUTLAW κλάσεις. Πρέπει να είναι σωστά βιδωμένα, αλλοιώς

Αφαιρούνται οι 5 βαθμοί στερέωσης.

- Στο χώρο των μετρήσεων, κατά τη διάρκεια των μετρήσεων, ο μεγιστος επιτρεπόμενος

Αριθμός ατόμων της ομάδας είναι 5 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του χειριστή.

- Στα track του SPL γίνεται κλήρωση την ημέρα του αγώνα

και το track που θα κληρωθεί
εξαιρείται από τις κληρώσεις των επόμενων αγώνων.

- Στους αγώνες εκτός Αττικής θα παίζει το track που έχει παίξει στην Αττική.

Αντιστοιχίες μεγαφώνων

Όλα τα εγκατεστημένα και συνδεδεμένα μεγάφωνα θα υπολογίζονται όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα

Ορίζεται ότι  ένα μεγάφωνο (25 cm / 10in.) θεωρείται ένα woofer. Αφού δεν έχουν όλοι 10in. woofer, χρησιμοποιούμε τον παρακάτω πίνακα  αντιστοιχιών για να χωρίσουμε τις κλάσεις.

Όταν οι κατασκευές υπερβαίνουν το όριο της κάθε κατηγορίας, τότε ο διαγωνιζόμενος μεταφέρεται στην αμέσως μεγαλύτερη κατηγορία που έχει τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό μεγαφώνων. Για τα όρια βλέπε σκίτσα.