- OUTLAW SMART NO WALL

- OUTLAW SMART WALL

Κλάσεις για μικρά διθέσια αυτοκίνητα όπως Smarts, Pick-Ups, Cabs, Sport, Roadsters, κλπ.

Τα subwoofer, (οι καμπίνες, τα bass reflex, κλπ ) μπορεί να είναι εγκατεστημένα από τον χώρο των αποσκευών μέχρι τις μεσαίες κολώνες και από το πάτωμα έως την οροφή.

- Στη Smart No Wall, το ύψος των πίσω κατασκευών, τα μηχανήματα (ενισχυτές, μεγάφωνα, κουτιά, κτλ) πρέπει να εχουν αποσταση από τν ουρανο (παρμπριζ) τουλάχιστον 28 cm. Αν όχι πάει στην αμέσως μεγαλύτερη κατηγορία.

- Για την Smart Wall ο παραπανω κανονας δεν ισχυει.

- Οι πίσω κατασκευές μπορούν να είναι μέχρι το μεσαίο κολονάκι.

Μεσαίο κολονάκι νοείται το κολωνάκι της πόρτας που χωρίζει το ανοιγόμενο τζάμι από το πίσω φινιστρίνι της πόρτας. Θα γίνεται string test με ανοιχτά τζάμια και στις δυο πόρτες για επαλήθευση.

Αν όχι πάει στην Extreme.

- Επιτρέπεται η εγκατάσταση ενισχυτών και μηχανημάτων, στο χώρο των επιβατών, σωστά στερεωμένα και προστατευμένα.

Καθαριότητα   (0 ή 5 βαθμοί)

- Το εξωτερικό μέρος του αυτοκινήτου, πρέπει να είναι καθαρό, όπως το καθαρίζει ένα πλυντήριο αυτοκινήτων.

- Το εσωτερικό πρέπει να έχει περαστεί με ηλ. σκούπα.

- Δεν χρειάζεται να είναι τέλειο, αλλά καθαρό.

- Το ίδιο και τα μέρη του συστήματος που είναι τοποθετημένα στο χώρο αποσκευών & μηχανής.

Τελειωμένη εργασία  (0 ή 5 βαθμοί)

Όλες οι κατασκευές πρέπει να είναι τελειωμένες σωστά και όχι πρόχειρα ή υπό κατασκευή.

Έστω και μία κατασκευή που δεν είναι ΄΄τελειωμένη εργασία ΄΄ , έχει ποινή 5 βαθμών.

Το ντύσιμο με ταινία αλουμινίου, χαρτοταινία κτλ. δεν θεωρείται τελειωμένη εργασία.

Εξαίρεση τα πορτ, ντακ εσωτερικά.

Η ταινία αλουμινίου δεν επιτρέπεται για το κλείσιμο διόδων(πχ αεραγωγούς, τζάμια) εκτός από την κατηγορία EXTREME.

Τα μονωτικά δεν είναι τελειωμένη εργασία, εκτός από τις KING & EXTREME

Στερέωση   (0 ή 5 βαθμοί)

Όλα τα μερη του συστηματος πρεπει να είναι σωστα στερεωμενα ( όχι με σκρατς )

Εστω και ένα κομμάτι του συστήματος να μην είναι στερεωμένο, παίρνει 0.

Εξαιρούνται οι πηγες.

Επιπλέον για όλες τις κατηγορίες

- Είναι ευθύνη του διαγωνιζόμενου να τηρεί τους κανονισμούς σωστά.

- Όταν για κάποιο ζήτημα, υπάρχει κενό στους κανονισμούς, είναι στη διακριτική ευχέρεια του Αρχικριτή του αγώνα, να διασφαλίζει τη σωστή εφαρμογή των κανονισμών και της ισονομίας μεταξύ των διαγωνιζομένων, με βάση την κοινή λογική. Σε κάθε  περίπτωση που ο διαγωνιζόμενος δεν συμμορφώνεται με τα παραπάνω, έρχεται αντιμέτωπος με -10 βαθμούς ποινής, η με αλλαγή κατηγορίας προς τα πάνω.

Κανόνες για όλες τις ESPL κλάσεις:

- Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει αριθμό κυκλοφορίας ( οι πινακίδες μπορούν να αφαιρεθούν κατά την διάρκεια του αγώνα).

- Το αυτοκίνητο πρέπει να έχει μπροστινά καθίσματα, εργοστασιακά ή aftermarket αλλά όχι ιδιοκατασκευές καθισμάτων. Αλλιώς αφαιρούνται 10 βαθμοί.

- Δεν επιτρεπονται τα ξύλινα, κτλ.  Πατώματα, εκτος από τις Extreme.

- Δεν επιτρέπονται  ιδιοκατασκευές και μετατροπές στα μηχανήματα.

Εξαιρούνται τα μεγάφωνα.

- Όλα τα μέρη του ηχοσυστήματος πρέπει να είναι εγκατεστημένα μέσα στο αυτοκίνητο – τρέιλερ κλπ απαγορεύονται .

- Επιτρέπονται οι πολυεστερικές κατασκευές σε πόρτες και ταμπλό, που περιέχουν μεγάφωνα Μεσαίων και Υψηλών συχνοτήτων μόνο.Σε κάθε άλλη περίπτωση θα προσμετρώνται σαν Subwoofer.

- Σε περίπτωση που λείπουν μεγάφωνα, οι κενές τρύπες πρέπει να είναι ταπωμένες.

Διαφορετικά θα υπάρχει ποινή 10 βαθμών.

- Η παρουσίαση και ο χειρισμός στις μετρήσεις μπορεί να γινει από οποιονδήποτε.

- Η καθυστέρηση άφιξης του οχήματος στο χώρο μετρήσεων, πέραν των 5 λεπτών

επιφέρει ποινή 5 βαθμών.

Καθυστέρηση ανω των 10 λεπτών επιφέρει ποινή 10 βαθμων .

Διαδικασία αξιολόγησης:

- Έλεγχος εγκατάστασης σύμφωνα με τον πίνακα

- Μέτρηση με κλειστές πόρτες

- Μέτρηση με ανοιχτές πόρτες

- Κατά την διάρκεια της μέτρησης οι πλάτες των μπροστινών καθισμάτων μπορούν να έχουν οποιαδήποτε κλίση ( ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥΣ ) σε όλες τις Outlaw κλάσεις. Πρέπει να είναι σωστά βιδωμένα, αλλοιώς

Αφαιρούνται οι 5 βαθμοί στερέωσης.

- Στο χώρο των μετρήσεων, κατά τη διάρκεια των μετρήσεων, ο μεγιστος επιτρεπόμενος

Αριθμός ατόμων της ομάδας είναι 5 άτομα, συμπεριλαμβανομένου του χειριστή.

Στα track του SPL γίνεται κλήρωση την ημέρα του αγώνα

και το track που θα κληρωθεί,
εξαιρείται από τις κληρώσεις των επόμενων αγώνων.

- Στους αγώνες εκτός Αττικής θα παίζει το track που έχει παίξει στην Αττική.

Για να συμμετέχει κάποιος στους ‘’Τελικούς’’ της κάθε κατηγορίας θα πρέπει να έχει συμπληρώσει συμμετοχές τουλάχιστον στα 2/3 του πρωταθλήματος συμπεριλαμβανομένων των ημιτελικών.

Αντιστοιχίες μεγαφώνων

Όλα τα εγκατεστημένα και συνδεδεμένα μεγάφωνα θα υπολογίζονται όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα

Ορίζεται ότι  ένα μεγάφωνο (25 cm / 10in.) θεωρείται ένα woofer. Αφού δεν έχουν όλοι 10in. woofer, χρησιμοποιούμε τον παρακάτω πίνακα  αντιστοιχιών για να χωρίσουμε τις κλάσεις.

Όταν οι κατασκευές υπερβαίνουν το όριο της κάθε κατηγορίας, τότε ο διαγωνιζόμενος μεταφέρεται στην αμέσως μεγαλύτερη κατηγορία που έχει τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό μεγαφώνων.